56 А  К  Т № 1

ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

Г. Щёлково	           						                    « 11 » января 2017 года.

# РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:

Московская область, г. Щёлково, ул. Неделина д. 20

(наименование и адрес объекта)

Комиссия в составе представителей: Управляющего ТСЖ «Дружба»: Зиновьева Д.А.

(указать организацию, должность, Ф.И.О.)

_______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

Провела осмотр технического состояния основных конструктивных элементов и коммуникаций многоквартирного жилого дома, прилегающей территории и элементов благоустройства.

Основные характеристики объекта:

- Год постройки: 2002

- Материал стен: панельный

- Материал кровли: битумно-мастичная

- Количество подъездов:	4

- Количество этажей:		16

- Наличие чердака/подвала:	есть/есть

- Количество квартир: 237

- Общая площадь: 22658 м2

- Жилая площадь: 17938 м2

- Нежилая площадь: 1998 м2

- Процент износа: 28 %

В результате осмотра установила:

| Конструктивные элементы | Оценка технического состояния или краткое описание дефекта | Решение о принятии мер |
| --- | --- | --- |
| Кровля | Подлежит ремонту (*1) | Подлежит ремонту |
| Перекрытие кровли | Удовлетворительно (*2) | Необходима заделка швов |
| Несущие конструкции здания | Удовлетворительно |  |
| Фасад | Удовлетворительно (*3) | Необходима заделка швов |
| Цоколь | Удовлетворительно | Необходима покраска |
| Окна подвального помещения | Удовлетворительно (*4) | Необходим ремонт |
| Двери | Удовлетворительно (*5) | Необходим ремонт |
| Отмостка | Удовлетворительно (*6) | Частичное восстановление |
| Лестничные марши | Удовлетворительно (*7) | Необходим ремонт стен |
| Подъезды | Удовлетворительно (*8) | Необходим ремонт стен |
| Система отопления | Удовлетворительно (*9) | Необходима частичная замена труб и запорной арматуры |
| Горячее водоснабжение | Удовлетворительно (*10) | Необходима частичная замена труб и запорной арматуры |
| Холодное водоснабжение | Удовлетворительно (*11) | Необходима частичная замена труб и запорной арматуры |
| Канализование | Удовлетворительно (*12) | Необходимо обслуживание |
| Вентиляция | Неудовлетворитеьно (*13) | Восстановление работоспособности системы |
| Электроснабжение | Удовлетворительно (*14) | Необходимо обслуживание |
| Придомовая территория | Неудовлетворительно (*15) | Ремонт асфальтового покрытия придомовой территории |
| Лифты | (*16) | Обследование и обслуживание лифтового оборудования |

Комментарии по факту обследования:

*1 – Кровля находится частично в аварийном состоянии. Покрытие имеет значительные трещины. Примыкания и напуски на парапеты отслоились. Необходим комплексный ремонт покрытия кровли битумно-мастичными материалами по существующему основанию.

*2 – Штукатурка технологических надстроек частично отслоилась. Необходимо восстановление отдельных участков штукатурки. Швы перекрытия потолка технического этажа в некоторых местах не заделаны.

*3 – В некоторых местах произошла расстыковка межплитных швов панелей фасада. Необходима заделка и покраска.

*4 – Окна подвального этажа в большинстве сломаны, запоры не фиксируют закрывание створки, необходим ремонт и восстановление.

*5 – Двери межтамбурных помещений подлежат ремонту и подгонке. В некоторых дверях отсутствуют армированные стекла и ручки. Необходим ремонт и утепление дверей и дверных коробок. Двери выхода на технический этаж и крышу 3 подъезда подлежат замене.

*6 – Необходимо выполнить примыкание отмостки к фасаду здания гидроизоляционным материалом.

*7 – Необходима покраска стен лестничных маршей с восстановлением освещения энергосберегающими лампами накаливания и ремонт отдельных участков перил.

*8 – Необходима покраска стен подъездов с частичным восстановлением плитки покрытия пола. Одновременно необходим решение по использованию тамбуров и колясочных.

*9 – Необходима установка общедомовых приборов учета тепла с заменой 80% запорной арматуры и практически всех задвижек как в подвальном, так и чердачном этажах. Необходимо выполнить замену участков труб применив при этом трубы из оцинкованного металла.

*10 - Необходима установка общедомовых приборов учета с заменой 50% запорной арматуры и практически всех задвижек как в подвальном, так и чердачном этажах. Необходимо выполнить замену участков труб применив при этом трубы из оцинкованного металла.

*11 - Необходима установка общедомовых приборов учета с заменой 100% запорной арматуры и практически всех задвижек как в подвальном, так и чердачном этажах. Необходимо выполнить замену участков труб применив при этом трубы из оцинкованного металла.

*12 – Необходимо обслуживание и частичная замена канализационных труб, расположенных в цокольном этаже.

*13 – Вентиляция не обслуживалась и находится в нерабочем состоянии.

*14 – Необходимо обследовать систему электроснабжения и выполнить мероприятия по обслуживанию.

*15 – Необходимо выполнить ремонт отдельных участков асфальтового покрытия с восстановлением примыканий провалившихся участков (перед подъездами).

*16 – Необходимо запланировать и выполнить мероприятия по обследованию лифтового хозяйства специализированной организацией и при необходимости направить документы на включение лифтов в план капитального ремонта лифтов по Московской области.

17. Необходимо выполнить мероприятия по очистке подвала от стоков, образовавшихся из-за прорывов участков канализационных и водопроводных труб. В подвале вонь. На полах фекалии, вода. Необходимо выполнить мероприятия по гидроизоляции подвала исключив подток грунтовых вод.

18. Необходимо выполнить мероприятия (дизинфекцию) по санитарно-эпидемиологическому благополучию жителей.

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

Необходимо спланировать мероприятия и сделать расчет потребности денежных средств на проведение вышеуказанных мероприятий.

Зиновьев Д.А.